### PortBox2: Plný sériový port RS-232 na Ethernet

PortBox2 připojuje sériový port RS-232 na Ethernet. Vzdálený sériový port lze připojit v PC jako VSP (Virtuální Sériový Port). PortBox2 je unikátní podporou plného sériového portu (9 pinů).

Konvertor RS-232/485 na Ethernet (někdy také „terminal server“ nebo „device server“) připojuje k síti Ethernet jakkékoliv zařízení se sériovým portem.

Plný sériový port RS-232 usnadňuje připojení všech RS-232 zařízení.

PortBox2 obsahuje skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Virtuální sériový Port HW VSP (zdarma) plný sériový port podporuje. Proto lze pomocí PortBox 2 připojit i zařízení, která nefungují se zjednodušenými převodníky RS-232/LAN. 
HW group dodává zdarma aplikaci „HW VSP Multiport“ s podporou až 100 vzdálených sériových portů na jednom PC. Lze použít i pro serverové Windows aplikace (funguje jako NT service).

PortBox2 je unikátní širokou podporou nastavení možností sériového portu (Baudrate, Bits, Parity, Stop Bits), plným sériovým portem a podporou virtuální parity (9. bitová komunikace).

Příklad aplikace je připojení PLC, vzdálené sériové tiskárny nebo čtečky čárového kódu na virtuální COM 17 ve Windows serveru.

- Ethernet: RJ45 (100BASE-T / 100 Mbit/s)

- Konfigurace: Web rozhraní, Telnet

- Sériové rozhraní RS-232: 1x plný sériový port (9 pinů: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD)

- Sériové rozhraní RS-485: Ano, max 115.200 Bd

- Virtuální Sériový Port: HW VSP zdarma pro Windows (NT service, x64 systémy). Podporuje až 100 vzdálených sériových portů.

- Speciální: Podpora 9. bitových protokolů na RS-232/485

- Box-2-Box režim: dva PortBoxy lze propojit proti sobě po síti

- M2M protokoly: http, UDP, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server

- Podpora pro programátory: HWg-SDK

- Výhoda: Nativní podpora z aplikace „HW VSP“, která je nejrozšířenější virtuální sériový port pro Windows na světě.

# Text boxes

RS-232 zařízení

- Bar code reader

- RFID reader

- Serial printer

- LCD display

- Modem interface

- Access systém

- PLC devices

Klíčová slova:

PortBox2, sériový port na Ethetnet, plný sériový port, com na Ethernet, plný sériový port, device server, konvertor sériového portu, virtual serial port pro windows, podpora devátého bitu, serial terminal server

com port na ethernet, ethernet com port, plný sériový port na IP, Device server, virtual serial port zdarma, terminal server, plný rs-232 přes LAN, RS-232/485 na IP,

Keywords:

PortBox2, serial port to Ethernet, full serial port, com to ethernet, full rs-232 device server, serial converter, virtual serial port for windows, 9th bit support, serial terminal server

com port to ethernet, ethernet com port, full serial port to IP, Device server, free virtual serial port, terminal server, full rs-232 over LAN, RS-232/485 to IP