### IP Relay HWg-ER02b: Web relé + plný sériový port na IP

Ethernet relé na DIN lištu ovládané přes web. Obsahuje 2x DI (vstup pro kontakt), plný sériový port RS-232/485 a 2x DO relé výstup (230V / 16A). Ovládání po síti přes web nebo Modbus/TCP.

Relé výstupy lze použít přímo pro spínání síťového napětí 230V/16A ST, na vstupy pro kontakt lze připojit například tlačítko. Zařízení obsahuje plný sériový port RS-232/485 na který lze připojit například čtečku RFID nebo čárového kódu. Průmyslové provedení pro montáž na DIN lištu.

Ethernet I/O lze ovládat z WEBu, protokolem Modbus/TCP nebo přes Telnet protokol NVT. Plný sériový port podporuje všech 9 pinů a zaručuje maximální kompatibilitu.

Sériový port lze přesměrovat jako virtuální sériový port do Windows (např. COM 27), nebo jej ovládat pomocí Telnet protokolu.

Dva produkty lze použít proti sobě jako prodloužení („tunel“) sériového portu a I/O po síti LAN.

Typickou aplikací je vzdálené otevírání brány po síti LAN (relé výstup) a připojení RFID čtečky karet (RS-232).

- Ethernet: RJ45 (100BASE-T / 100 Mbit/s)

- Konfigurace: Web, Telnet

- Vstupy: 2x DI pro připojení kontaktů

- Výstupy: 2x DO relé výstup NO/NC (230V / 16A)

- Sériové rozhraní: 1x plný sériový port RS-232 nebo RS-485

- Plný sériový port RS-232: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD / 115.200 Bd.

- Box-2-Box režim: Dvě jednotky lze zapojit po síti proti sobě a tunelovat I/O i sériový port.

- M2M protokoly: http, Modbus/TCP, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server

- Podpora pro programátory: HWg-SDK

- Provedení: 145 x 90 x 45mm pro montáž na zeď nebo DIN lištu

- Software HW VSP zdarma: Virtuální Sériový Port pro Windows (NT service, x64 systémy). Podporuje až 100 vzdálených sériových portů. HW VSP je nejrozšířenější virtuální sériový port pro Windows na světě..

remote power switch		2400

power control				2400

relay switch				4400

remote control relay		390

web relay				480

Ethernet relay			590

remote power control		390

lan relay				50

| ip relay | 3 600 | Nízká | 0,83 US$ | 0 % | ÚČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| remote relay | 260 | Vysoká | 0,53 US$ | 0 % | ÚČET |
| serial converter | 260 | Střední | 1,65 US$ | 0 % | ÚČET |
| com port to ethernet | 30 | Vysoká | 2,57 US$ | 0 % | ÚČET |
| free virtual serial port | 140 | Nízká | 0,34 US$ | 0 % | ÚČET |
| ethernet com port | 50 | Střední | 0,92 US$ |  |  |

# Text boxes

Klíčová slova:

IP Relay HWg-ER02a, vzdálené relé, web relé, ovládání napájení, Ethernet relé, síťové relé, plný sériový port, sériový převodník, RS-232 přes Ethernet, vzdálené relé

přenos I/O, Relé výstup, RS-232/485 na IP, Modbus-TCP, com na ethernet, plná rs-232 po LAN, rs-485 na Ethernet, sériový konvertor, com port na ethernet, ethernet com port, plný sériový port na IP, virtuální sériový port zdarma, relé ovládané po ethernetu, din relé, síťové relé, relé ovládané po síti

Keywords:

IP Relay, remote power switch, web relay, power control, Ethernet relay, lan relay, full serial port, serial converter, rs-232 over Ethernet, remote relay, Ethernet IO

Digital I/O transport, relay switch, remote io, serial over ip, serial to ip, rs232 to ethernet, serial to Ethernet, ethernet controlled relay, relay switch, remote control relay, network relay, relay over network, remote relay, power controlled ethernet, remote power control, relay Modbus-TCP, free virtual serial port, rs-485, DIN relay,