## WatchDog2

### IP WatchDog2 Lite

Sledování funkce jednoho nebo dvou LAN zařízení. Detekuje zamrznutí zařízení (router, IP kamera, ..) sledováním odpovědi na PING nebo funkcí web stránek.

IP WatchDog2 periodicky zkoumá odpovědi od hlídaného zařízení. Například každou minutu posílá PING. Když nedostane odpověď, může zařízení resetovat, vypnout/zapnout nebo jen upozornit operátora. Vše funguje zcela autonomně bez nutnosti zásahu člověka.

IP WatchDog2 Lite hlídá a resetuje jedno nebo dvě zařízení (dva výstupní kanály).

Dohled funkce zařízení, lze pro IP WatchDog2 široce konfigurovat (způsob detekce funkčnosti, časové rozestupy, počty opakování, ..). Druhá generace přináší SNMP výstup, možnost odeslání SMS a možnost připojení do online portálu SensDesk.com

Typickou aplikací je dohled funkce síťových zařízení (router, switch, WiFi AP) a jejich restart. IP WatchDog2 lze použít pro detekci zamrznutí IP kamery nebo jiného LAN zařízení.

- Ethernet: 100 Mbit/s

- WEB: Vestavěný web server, manuální reset a ovládání výstupů

- Detekce funkce: 2 zařízení

- Funkce: Nezávislá kontrola funkce dvou zařízení (dva kanály)

  - RESET při zamrznutí zařízení (Wifi AP / IP kamera neodpovídá na PING)

  - Vypnutí/zapnutí zařízení (přes web rozhraní)

  - Aktivace záložního připojení do internetu při výpadku spojení

- Čtyři metody detekce funkce zařízení pro každý kanál:

  - Ping Push: IP WatchDog periodicky odesílá PING dotazy

  - Ping Request: IP WatchDog čeká na PING ze zařízení na definované IP adrese

  - Web Push: IP WatchDog si kontroluje funkci web serveru

  - Web Request: IP WatchDog čeká na vyžádání web stránky zařízením

- Výstupní relé: Relé výstup 30V / 1A DC pro každý kanál
Poznámka: použijte PowerEgg2 pro restart 110/230V AC zažízení.

- Logování hodnot: 200 záznamů

- Napájení: 9-30V SS

- Provozní teploty: -30°C až +85°C

- Mechanické provedení: kovové provedení, lze osadit na zeď nebo na DIN lištu,  (H x W x D) / 260 g

- Reakce na detekci výpadku: Email, SNMP trap, HWg-Push

- Odesílání SMS: Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva) přes vzdálenou "HWg-SMS-GW" připojenou po síti. Až 5 destinací, žádný software není třeba.

- M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, HWg-Push

- Podpora pro programátory: HWg-SDK

- Online demo: http://ipwatchdog.hwg.cz/

- Online portál: SensDesk.com  (vzdálený dohled několika zařízení/senzorů přes web zdarma, lze napojit na mobilní aplikaci).

- Podporovaný software

  - HWg-Trigger: Přesměrování poplachů na SMS, Pop-up, vypnutí PC..

  - HWg-PDMS: Logování, grafy, export do MS Excel

  - SNMP software 3tích stran

### IP WatchDog2 Industrial

Detekce zamrznutí nebo výpadku LAN zařízení. Sleduje funkci zařízení po IP (PING / WEB) nebo sériovém portu (RS-232). Při výpadku zařízení restartuje bez zásahu operátora. Umožňuje dohledovat až 10 zařízení.

IP WatchDog2 periodicky detekuje funkci zařízení (vysílá nebo přijímá signál „žiju, vše OK“ po IP nebo RS-232). Pokud nedostane včas správnou odpověď, přepne relé a tím restartuje zařízení. Vše funguje autonomně bez dalšího software nebo zásahu operátora.

IP WatchDog2 Industrial detekuje funkci až deseti zařízení. Při detekci výpadku, WatchDog2 reaguje vypnutím/zapnutím nebo restartem zařízení, pomocí dvou výstupních kanálů (relé).

Způsob detekce, že hlídané zařízení funguje, lze široce konfigurovat. Nové v druhé generaci je 8 virtuálních vstupů, SNMP výstup, možnost odesílání SMS přes externí bránu a možnost připojení do online portálu SensDesk.com.

Průmyslová verze IP WatchDog2 obsahuje sériový port, kterým lze detekovat funkci různých strojů.

Typickou aplikací je dohled funkce až 10 síťových zařízení (router, switch, WiFi AP) a jejich restart nebo lokální signalizace výpadku. IP WatchDog2 lze použít pro detekci zamrznutí stroje (RS-232), LAN spojení, IP kamery nebo jiného síťového zařízení.

Aplikace v průmyslu usnadňuje montáž na DIN lištu a výstupní relé, která mohou ovládat přímo 110/230V až 16A AC.

- Ethernet: 100 Mbit/s

- WEB: Vestavěný web server, manuální reset a ovládání výstupů

- Detekce funkce: 10 zařízení (2 výstupy pro reakci)

- Pět metod detekce funkce pro hlídané zařízení:

  - Ping Push: IP WatchDog2 periodicky odesílá PING dotazy

  - Ping Request: IP WatchDog2 čeká na PING z hlídaného zařízení

  - Web Push: IP WatchDog si kontroluje funkci webové stránky

  - Web Request: IP WatchDog2 čeká na dotaz na vnitřní WEB stránku

  - RS232 Rx: IP WatchDog2 čeká na sekvenci znaků v RS-232 datovém toku

- Výstup kanálu: Relé DO výstup (NO/NC 230V/16A AC)

- Akustický výstup: Ano (integrovaný)

- Logování hodnot: 200 záznamů

- Napájení: 9-30V SS

- Provozní teploty: -30°C až +75°C

- Mechanické provedení: 145 x 90 x 45 [mm] (montáž na zeď nebo DIN lištu)

- Reakce na detekci výpadku: Email, SNMP trap, HWg-Push

- Odesílání SMS: Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva)

- M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push

- Podpora pro programátory: HWg-SDK

- Online demo: http://ipwatchdog.hwg.cz

- Online portál: SensDesk.com (vzdálený dohled několika zařízení/senzorů přes web zdarma, lze napojit na mobilní aplikaci).

- Podporovaný software

  - HWg-Trigger: Přesměrování poplachů na SMS, Pop-up, vypnutí PC..

  - HWg-PDMS: Logování, grafy, export do MS Excel

  - SNMP software 3tích stran

# Text boxes

Keywords:

IP watchdog, Ping device reboot, ping monitoring, ping restart, ping heartbeat

IP address monitoring, network watchdog, ping automatically restart, ping boot

Remote reset,

Keywords:

ping relay 230V, ping power, remote reboot, ping restarter, web watchdog

Web relay 110V, IP address restart, network watchdog, ping automatically reboot, ping boot, IP address monitoring, autonomous restart, ping heartbeat