### Expander 4xDI 1W-UNI

Expander rozšiřuje počet DI (Digital Input) vstupů pro kontakt pomocí 1-Wire UNI sběrnice.

Připojte čtyři dveřní kontakty, tlačítka nebo jiné detektory s relé výstupem.

Dodáváno s 3m kabelem RJ11.

Vstup: 4x DI (digitální vstup) – jakýkoliv detektor (např. dveřní kontakt)

Rozhraní: 1-Wire UNI (2x RJ11 pro řetězení)

Připojuje se k: Poseidon 2250, 4002, Ares 12/14, Poseidon2

Napájení: ze sběrnice (1-Wire UNI) nebo externím adaptérem 5V

Prostředí: vnitřní použití

Expander 4xDI 1W-UNI, Ares DI rozšíření, Poseidon DI rozšíření, Digital Input, externí DI, externí binární vstup

Expander 4xDI 1W-UNI, Ares DI expansion, Poseidon DI expansion, Digital Input, external DI, external dry contact input